## Slide 1: Integrando el diseño y construcción de carreteras con la gestión del agua para la adaptación al cambio climático Marta Agujetas Perez marta@metameta.nl

## Slide 2: Presentación
Introducción
Ejemplos internacionales
Problemática
Soluciones
Impacto
Conclusión

## Slide 3
  Objetivo: que las carreteras sean sistemáticamente utilizadas para el manejo y cosecha del agua, creando beneficios para los sectores del agua, carretera y medio ambiente
  Trabajando con:
    Banco Mundial
    International Road Federation
    Global Resilience Partnership
  Trabajando en 9 paises
1. La iniciativa Roads for Water

## Slide 4: ¿Por qué? El daño que produce el agua de las carreteras puede ser enorme– las carreteras alteran la hidrología de la cuenca

## Slide 7: ¿Por qué? El agua de las carreteras causa inundaciones locales
Waterlogging and local flooding
due to road development, Oromyia

## Slide 8: Triple beneficio de un mejor manejo del agua de carretera
Reducción del daño en las carreteras causado por el agua
Incremento del agua para uso productivo
Aumento de la humedad del suelo
Aumento del nivel freático
Control de la erosión
Reducción del daño causado por el agua de las carreteras en la cuenca y terrenos productivos (inundaciones locales, erosión, deposición de sedimentos)

## Slide 9: 2. Comienzos en 2014 en Etiopía
Cosecha del agua de lluvia para utlizarla en el periodo seco
Ayudó a mitigar los efectos de El Niño en 2015 (sequías e inundaciones)
Más de 2 millones de beneficiarios hasta ahora

## Slide 10
ETIOPIA: ZANJAS DE INFILTRACIÓN

## Slide 11
CHINA: REPRESAS EN LA CARRETERA

## Slide 12: \
MOZAMBIQUE: TRANSFORMACION DE LOS BANCOS DE PRESTAMO

## Slide 13
HOLANDA: AGUA DE LAS ALCANTARILLAS PARA RECARGAR EL AGUA SUBTERRANEA

## Slide 14
MALI/ PORTUGAL:
TERRAPLEN ACUTANDO COMO PRESA

## Slide 15: 3. ¿Por qué Bolivia?
La red principal de carreteras cubre 15,963 km; la red departamental 19,258 km y la red municipal 39,492 km (WB 2015)  GRAN POTENCIAL
Bolivia sufre inundaciones y sequías en diferentes partes del territorio
Los análisis climáticos de los eventos El Niño y La Niña sugieren un incremento de la occurencia y la intensidad de estos eventos  ES NECESARIO ENCONTRAR SOLUCIONES
Notes: WB reference Report No.: PIDA28094

## Slide 16
(a) Incremento en la erosión y perdida de suelo cultivable
3. Interacciones entre el agua y las carreteras

## Slide 17
(b) Sedimentación: presas, embalses, granjas…

## Slide 18
(c) Inundaciones locales y estancamiento de agua

## Slide 19
Erosión e infraestructuras (e.g. Nigeria)

## Slide 20
Construcción de zanjas de infiltración en la cuenca
Culvert
Deep trenches
4. Soluciones

## Slide 21
(b) Zanjas de infiltración a lo largo de carreteras para la recarga del agua subterránea e incremento de humedad del suelo
2016
2015
2014

## Slide 22
(c) Agua de las alcantarillas y cunetas dirigida a represas y atajados para cosecha del agua y recarga del agua subterránea.

## Slide 23
(d) Zanjas de desviación del agua de alcantarilla a campos de cultivo

## Slide 24
(e) Esparcidores de inundación de la superficie de las carreteras para incrementar la humedad del suelo

## Slide 25
Zanjas de infiltracion
Alcantarilla
Banco de prestamo
(f) Agua de escorrentía manejada de dos formas:
Construcción de zanjas de infiltración en la parte alta para reducer la cantidad de agua
Zanja de desviación desde la alcantarilla a un antiguo banco de préstamo

## Slide 26
(g) Agua de la carretera desviada a quebradas con pequeños diques para la recarga del agua subterránea y prevención de erosión
Dique
Pozo
Carretera

## Slide 27
(h) Agua de cunetas desviada a un embalse de recarga

## Slide 28
(j) Badén construido para retener agua y recargar agua subterránea

## Slide 29
(k) Carretera actuando como presa

## Slide 30: (l) Bioingeniería

## Slide 31
5. Impacto del manejo del agua de carreteras
Efectos positivos:
Recarga del agua subterránea poco profunda
Incremento de la humedad del suelo
Reducción de la expansión de las quebradas
Reducción de inundaciones locales
Incremento de la productividad agrícola
Fuente de agua durante el periodo seco

## Slide 32
Nota: El pozo de recarga se empezó a utilizar en Julio 2014
Agua de la alcantarilla es dirigida a un pozo de recarga
5.1 Effectos en el nivel freático
Chart: Fluctuación en el nivel freático
| Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
2013 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.31 | 6.42 | 7.05 | 6.63 | 5 | 4.48 | 4.05 | 3.15 | 4.21
2014 | 4.85 | 5.05 | 5.96 | 6.54 | 6.18 | 6.72 | 5.45 | 4.07 | 3.15 | 3.23 | 2.81 | 3.68
2015 | 4.74 | 4.91 | 5.2 | 5.01 | 5.27 | 5.45 | 6.12 | 5.21 | 4.29 | 3.55 | 3.08 | 3.24
2016 | 3.85 | 4.68 | 5.03 | 5.72 | 5.83 | 6.21 | 5.84 | 5.11 | 4.07 | 3.13 | 2.37 | 2.15

## Slide 33
5.2 Efectos en la humedad del suelo
Chart: Humedad del suelo en distintos años
| W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | Sept | Oct | Nov
2013 | 30.5 | 15.6 | 12.4 | 8.5 | 13.5 | 10.2 | 7.2 | 6.8 | 5.6 | 5.4 | 3.1 | 4.5
2014 | 64.2 | 56.3 | 34.2 | 32.5 | 19.2 | 24.6 | 21.9 | 18.5 | 20.4 | 15.7 | 20.2 | 13.8
2015 | 48.6 | 43.4 | 28.7 | 24.1 | 16.8 | 15.2 | 13.8 | 14.2 | 15.4 | 12.7 | 13.4 | 8.6
2016 | 55.2 | 46.7 | 35.8 | 31.3 | 24.6 | 19 | 18.4 | 16.5 | 21.3 | 18.2 | 15.2 | 9.4

## Slide 34
5.3 Aumento de la productividad agrícola
La productividad agrícola ha incrementado hasta un 50%

## Slide 35
6. Conclusión
Debemos trabajar para crear infraestructuras multifuncionales que promuevan:
  Cosecha del agua
  Reduccion de la degradación del suelo
  Reduccion del daño a las carreteras
Hay una necesidad de integrar a los sectores de carreteras, agua, medio ambiente, desarrollo rural
Es necesario desarrollar manuales específicos que aborden este tema